## Slide 1: Научные принципы хранения продуктов
Кафедра «Растениеводства и почвоведения» Дисциплина
Технология хранения и переработки растениеводческой продукции
Лекция 2
Подготовила: к.с-х.н. ст.преп. Аужанова М.А.

## Slide 2: .
Основными из группы биотических факторов, влияющих на сохранность продуктов, являются следующие:
1) биохимические процессы, или процессы обмена веществ, протекающие внутри продуктов
2) микробиологические процессы, то есть степень воздействия различных микроорганизмов на продукты
3) развитие вредителей (насекомых, клещей) и грызунов в продуктах

## Slide 3: Факторы, влияющие на сохранность продуктов
Хранение продуктов с минимальными потерями массы и без ухудшения качества возможно только при содержании каждого из них в оптимальных условиях.
Устойчивость продукта при хранении зависит от его химического состава, физической структуры и реакции на воздействие факторов окружающей среды. Сельскохозяйственные продукты хранить сложно, т.к. в их состав входят различные группы органических соединений, минеральные вещества и вода. Большая часть этих продуктов представляет собой многоклеточные живые организмы (клубни, корнеплоды), в тканях которых протекают различные процессы обмена веществ с участием ферментов. Хранение осложняется и наличием значительного количества свободной воды.
Кроме того, сохраняемые продукты легко доступны микроорганизмам. Так, все растения имеют пожизненную эпифитную микрофлору, а больные – и соответствующих возбудителей инфекции. При уборке урожая микрофлора пополняется микробами из окружающей среды (из почвы). При хранении все эти микроорганизмы могут активно размножаться и влиять на величину массу и качество продуктов. Многие продукты (зерно, семена) – хорошая питательная среда для вредителей запасов (насекомых, клещей). Активное развитие их грозит огромными потерями массы и качества.

## Slide 4: Научные принципы хранения продуктов
Цель занятия изучить принципы хранения продуктов
план:
Факторы , влияющие на сохранность продукции.
Принципы хранения продуктов:
Биоз
Анабиоз.
Ценоанабиоз .
Абиоз

## Slide 5: Сохранность продукции растениеводства при хранении зависит от различных факторов, которые подразделяются на две группы:
1. Абиотические факторы 2. Биотические факторы

## Slide 6: Абиотические факторы.
1.Температура при хранении продуктов. оптимальных значений температуры для хранения плодов и овощей находятся между точкой замерзания и температурами, ускоряющими их старение и отмирание. (0 оС,)
2.Относительная влажность воздуха (ОВВ)
Для сочной плодоовощной продукции высокой (80-95 %), чтобы предотвратить ее увядание и потерю тургора.
Зерно и семена не выше 70 %, для предотвращения сорбции (поглощения) водяных паров из воздуха
3.Газовый состав воздуха
Повышенные концентрации диоксида углерода (СО2) и пониженные до определенных пределов концентрации кислорода оказывают положительное влияние на сохраняемость и лежкость плодов и овощей за счет снижения интенсивности дыхания и предотвращения потерь от развития микроорганизмов (гниения и плесневения).
4.Воздухообмен (вентиляция)
поддержание в хранилище равномерного температурно-влажностного режима
5.Степень освещенности. следует хранить в темноте, без прямого доступа солнечного света, так как на свету ускоряются процессы жизнедеятельности и старения, интенсивнее разрушаются биологически активные вещества, пигменты, витамины

## Slide 8: Биотические факторы
1) биохимические процессы, или процессы обмена веществ, протекающие внутри продуктов
2) микробиологические процессы, то есть степень воздействия различных микроорганизмов на продукты
3) развитие вредителей (насекомых, клещей) и грызунов в продуктах

## Slide 9: .
Состав :Масло какао бобы,порошок какао и сахарной пудры.
Белесость объясняется изменением жировой части продукта

## Slide 10: Профессор Я.Я.Никитинский систематизировал принципы хранения и выделил 4 научных принципа хранения с/х продуктов:
Биоз а)эубиоз б)гемибиоз
Анабиоз
а)Термоанабиоз
б ) Ксероанабиоз
в ) Осмоанабиоз
г) Ацидоанабиоз
д ) Наркоанабиоз
Ценоанабиоз
Абиоз.

## Slide 13: -
I. Принцип биоза подразделяется на два вида: эубиоз и гемибиоз:
а Эубиоз –полный биоз, сохранение продукции до использования непосредственно в живом виде. Так содержат предназначенный для убоя домашний скот и птицу и чтобы не допустить снижения привесов.
Это наиболее рациональный принцип хранения.

## Slide 15: б) Гемибиоз – полубиоз. Это хранение плодов и овощей сразу же после уборки в свежем виде в течение определенного периода времени в естественных условиях, но не в специальных хранилищах. Овощи и плоды, обладающие высокой лежкостью, могут храниться при комнатной (повышенной) температуре довольно длительный период

## Slide 16: II. Принцип анабиоза
принцип «скрытой» жизни, приведение продукта в состояние, при котором резко замедляются или совсем не проявляются биологические процессы.
Приостановлена активная деятельность микроорганизмов, клещей и насекомых. Однако живое начало в продукте и живые организмы в нем не уничтожены. При возникновении благоприятных условий процессы активизируются
подразделяется на виды
а ) Термоанабиоз
б ) Ксероанабиоз
в ) Осмоанабиоз
г) Ацидоанабиоз
д ) Наркоанабиоз

## Slide 17: ІІ. Анабиоз.
а) Термоанабиоз. хранение продуктов при пониженных и низких температурах, которые замедляют процессы обмена веществ :
1.психроанабиоз - хранение продукции в охлажденном состоянии, при пониженных температурах, близких к 0оС.
2. –криоанабиоз - хранение продуктов в замороженном состоянии при низких отрицательных температурах. Замораживание – основной способ хранения мяса и рыбы. цветная капуста и брокколи, спаржа ,персик, абрикосы,земляника, малина

## Slide 18
б) Ксероанабиоз. – хранение продуктов в сухом, или обезвоженном состоянии.
способы сушки: воздушно-солнечная, тепловая, химическая и др.
зерно и семена, сухофрукты.

## Slide 20: Сублимационнная сушка

## Slide 21: б) Осмоанабиоз. Повышение осмотического давления в продукте достигается введением соли или сахара. Защищает от гниение, плесневение, брожение. На этом принципе основано соление мяса, рыбы, части овощей (требуется 8-12 % соли от массы продукта), консервирование фруктов и ягод сахаром, концентрация которого должна быть не меньше 60 % от массы плодов.
-

## Slide 22: Осмоанабиоз. хранение продуктов при повышении осмотического давления в их тканях .
при солении овощей применяют такую концентрацию соли, которая угнетает гнилостные бактерии, но не ограничивает развитие молочнокислых бактерий. Так, при квашении капусты вводят соль 1,6-2% массы капусты.
исключает нежелательные микробиологические процессы (гниение, плесневение, брожение) При этом в клетках микробов нарушается состояние тургора, так как происходит осмос воды из них в окружающий субстрат, и наблюдается явление плазмолиза. Повышение осмотического давления в продукте достигается введением соли или сахара.

## Slide 23: -
в) Ацидоанабиоз. хранение продуктов при повышении кислотности среды. Это достигается введением в продукты пищевых кислот: уксусной (маринование), сорбиновой, бензойной, салициловой.

## Slide 24: д ) Наркоанабиоз
применение для консервирования анестезирующих, наркотических веществ (хлороформ, эфир), которые останавливают действие микроорганизмов и вредителей, замедляют процессы обмена веществ. Разновидностью этого принципа является алкоголеанабиоз – применение для консервирования продуктов этилового спирта (например, приготовление крепленых и десертных вин).

## Slide 25: Аноксианабиоз
хранение продуктов без доступа воздуха, создание бескислородной среды. м, происходит консервация продуктов в герметических условиях.

## Slide 26: Без доступа воздуха

## Slide 27: Вакуумные крышки

## Slide 28: Вакуумный упаковщик

## Slide 29: ІІІ. Ценоанабиоз: а) Ацидоценоанабиоз. повышение кислотности среды в результате развития молочнокислых бактерий, б) алкоголеценоанабиоз консервирование продукта спиртового брожения. сухих столовых вин, содержащих 9-13 % спирта, путем сбраживания виноградных и плодовых соков.

## Slide 32: -
IV.Абиоз. 4 вида:
продукт превращается в безжизненную и стерильную органическую массу.
а) Термоабиоз (термостерилизация) – обработка продуктов высокими температурами, нагрев их до 100оС и выше. хранения мясных, рыбных и овощных консервов

## Slide 35: сульфитация
Консервирование плодовых полуфабрикатов диоксидом серы, сернистой кислотой или ее солями называется сульфитацией. Длительное время сернистый газ использовался как консервант для целого ряда пищевых продуктов. И сегодня, несмотря на ограничения, связанные с токсичностью, он незаменим в производстве многих продуктов питания.
Сернистый газ стал широко использоваться при производстве вина еще во времена позднего Средневековья. Диоксид серы — это бесцветный газ, имеющий специфический запах. Сернистый ангидрид при обычных условиях представляет собой бесцветный негорючий газ с резким запахом. Плотность сернистого газа в два с лишним раза выше, чем у воздуха; при -10°С он сгущается в жидкость. В одном литре воды при 0°С растворяется 80 л SO,, а при 20°С — 40 л.

## Slide 36: Б) Механическая стерилизация
– удаление микроорганизмов из продуктов фильтрованием, пропуском плодово-ягодных соков через специальные обеспложивающие фильтры с очень мелкими порами (0,001 мм), задерживающими микроорганизмы, или центрифугированием

## Slide 37: В) Химабиоз (химическая стерилизация) –
консервирование продуктов химическими веществами, убивающими микроорганизмы (антисептиками) и насекомых (инсектицидами). Их применение ограничено, так как многие из химических соединений ядовиты для человека. Видами химабиоза являются сульфитация(обработка плодов, овощей, соков и вин сернистым ангидридом SО2) и копчение, так как дым является хорошим антисептиком из-за содержания в нем формальдегида, смол и других бактерицидных веществ.
По статистике FAO, около 30% мирового продовольствия (1,3 млрд т) в год портится и становится непригодным. Многие страны постепенно отходят от использования химической обработки, в том числе радиационное (ионизирующее) облучения
В мире принято международную маркировку продуктов, обработанных ионизирующим излучением, - логотип "Radura-logo", дополнительные надписи: "Treated with ionizing energy", "Treated by irradiation" или "Treated with radiation".

## Slide 39: Г).Лучевая (фото) стерилизация
– уничтожение микроорганизмов и насекомых ультрафиолетовыми, инфракрасными, рентгеновскими лучами, β и γ – излучением в определенных дозах (радиация). Однако этот способ не получил широкого распространения в пищевой промышленности из-за технической сложности и возможного опасного влияния на здоровье человека. Он требует дальнейшей доработки, совершенствования техники его применения (установок для лучевой стерилизации.

## Slide 40: Радиационная стерилизация
Иррадиация (ионизирующее излучение).
используется широко, более чем в 60 стран мира. Она сокращает потери при транспортировке и хранении плодов и овощей, увеличивает сроки хранения более 80 видов пищевых продуктов (мясные, рыбные и ряда других). Облучение пищевых продуктов осуществляется гамма-лучами (с радиоизотопом Со-60 или цезия-137), электронными пучками (высокая энергия до 10 МэВ) или рентгеновскими лучами (высокая энергия до 5 МэВ). Такое воздействие энергетическими волнами приводит к генерированию частиц, которые потом химически воздействуют на основные биомолекулы (ДНК, РНК, мембранные липиды, белки, углеводы) бактерий и других патогенов и вредителей, вызывают их смерть или размножение.

## Slide 42: Озонирование.
Это мощное дезинфицирующее средство, подобное хлору или обычному отбеливателю, которое может уменьшить загрязнение пищевых продуктов и увеличить срок хранения. Является токсичным для людей при очень высоких дозах. Не следует использовать для обработки жирных продуктов. Озон не действует как системный яд для микроорганизмов, а скорее разрушает их окислением. Следовательно, для микроорганизма невозможно создать какую-либо резистентность к окислению.

## Slide 43: Облучение
- процесс стерилизации, когда с помощью энергии излучения уничтожают вредные бактерии.
Три авторитетные организации: Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ФАО на основании анализа результатов многочисленных исследований сделали вывод о безопасности пищевых продуктов для человека. "Применение ядерных технологий в продовольственной и сельскохозяйственной областях»

## Slide 44: Г).Лучевая стерилизация
уничтожение микроорганизмов и насекомых ультрафиолетовыми, инфракрасными, рентгеновскими лучами, β и γ – излучением в определенных дозах (радиация). Однако этот способ не получил широкого распространения в пищевой промышленности из-за технической сложности и возможного опасного влияния на здоровье человека. Он требует дальнейшей доработки, совершенствования техники его применения (установок для лучевой стерилизации.

## Slide 45: Осцилирующее магнитное поле.
Некоторые упакованные жидкие продукты, такие как молоко, йогурт, апельсиновые соки и т. д. могут подвергаться колебательному магнитному полю с частотой между 5 и 550 кГц. Время экспозиции составляет от 25 мкс до 10 мс. Выполняется при атмосферном давлении и комнатной температуре, что приводит к повышению температуры не выше 5 ° C. Поэтому обеспечивается хорошее сохранение питательных и сенсорных свойств продуктов.

## Slide 46: Ультрафиолетовая обработка.
Ультрафиолетовая обработка включает использование излучения ультрафиолетовой области электромагнитного спектра для целей дезинфекции. Как правило, длина волны для обработки ультрафиолетом составляет от 100 до 400 нм. Гермицидные свойства УФ-облучения обусловлены главным образом мутациями ДНК, вызванными поглощением УФ-света молекулами ДНК. УФ может использоваться в сочетании с другими альтернативными технологиями обработки, включая различные мощные окислители, такие как озон и перекись водорода.

## Slide 47: ТЕХНОЛОГИЯ HPP (HIGH PRESSURE PROCESSING)
плотно упакованный продукт помещается в камеру, которая заполняется водой до момента образования желаемого давления. Гидростатическое давление повышается до очень высокого уровня - 6000 атмосфер
Например стабилизации соков холодного отжима

## Slide 48: Литература:
1.Манжесов В.И., Попов И.А., Щедрин Д.С. Технология хранения растениеводческой продукции: учебное пособие. - Воронеж: ФГОУ ВПО ВГАУ, 2009. - 249 с.
2.Вобликов Е.М. Технология элеваторной промышленности.- Санкт-Петербург: Лань, 2010. — 384 с.
3.Трисвятский Л.А., Лесик Г.В., Кудрина В.Н. Хранение и технология сельскохозяйственной продукции. - М.: Агропромиздат,1991. -415с.
4.Личко Н.М. Стандартизация и подтверждение соответствия сельскохозяйственной продукции.-М.: ДеЛи плюс, 2013.- 512с.
https://propozitsiya.com/v-mire-ezhegodno-700-800-tys-t-produktov-sterilizuetsya-oblucheniem

## Slide 49: Вопросы к теме
Описать практическое значение научных принципов хранения с/х продуктов по Я.Я. Никитинскому.
Абиотические и биотические факторы, влияющие на сохранность сельскохозяйственных продуктов при хранении.
Хранение продуктов путем использования принципа биоза (по Никитинскому).
Принцип ценоанабиоза и его использование в практике хранения продуктов.

## Slide 53: осмоанабиоз

## Slide 55: криоанабиоз

## Slide 56: .
Спасибо за внимание